Termín: Pronájem cca od 1.4.2019 do 31.12.2022

Doba zahájení plnění: Plnění do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

# Účel

UHK poptává pronájem vyhrazeného serveru v datovém centru pronajímatele s podporou administrace na straně pronajímatele pro účely výzkumného projektu a dále s možností vlastní administrace na straně UHK (instalace vlastních softwarových řešení, databázových systémů a jiných systémů a aplikací pod licencí UHK, apod.) Podstatná je vysoká dostupnost s pravidelnou údržbou, monitoringem a zálohováním.

# Základní parametry serveru, jejichž naplnění je podmínkou bezvadného plnění:

| Parametr | Požadavek | Splnění technických požadavků pronajímatelem |
| --- | --- | --- |
| Typ serveru | Vyhrazený server provozovaný v infrastruktuře pronajímatele. |  |
| RAM | Minimálně 128 GB. |  |
| Procesor (CPU) | Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13479 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark. |  |
| Počet CPU | Minimálně 16 (pronajímaný server musí mít procesory v celkovém součtu minimálně s 16 jádry bez emulace). |  |
| SSD a pevné disky | Minimálně: 1xSSD 500GB s nainstalovaným a nakonfigurovaným OS Windows Server verze 2016. 1xSSD 500GB. 2xHDD 5TB. |  |
| Softwarové vybavení (Operační systém, aplikace, apod.) | Poskytovatel dodá a vytvoří základní instalaci a konfiguraci následujícího softwarového vybavení serveru: OS Windows Server 2016 64 bit. Aktualizace budou nastaveny tak, aby k jejich stažení a instalacím docházelo v nočních hodinách od 1-3 hodin. Konfiguraci a instalaci webového serveru, s dodávkou. Bude převážně zprovozněn Internet Information Services (IIS) minimálně verze 10., instalace všech komponent IIS nutných pro řádný provoz webového serveru pro aplikace napsané v jazyce ASP.NET a PHP7 a vyšší. Následující software bude nainstalován dle potřeb projektu během celkového pronájmu serveru v rámci supportu. |  |
| IP adresa | Minimálně 1IP adresa s možností vytváření domén 3. řádu. Administruje pronajímatel. |  |
| Konektivita serveru | 1Gbps a switch s duálním napájením. Administruje pronajímatel. |  |
| Přenos dat | Není pronajímatelem omezován, je tedy využita maximální možná síťová konektivita/neomezená konektivita. Administruje pronajímatel. |  |
| Vzdálený přístup | Přístup na vzdálený vyhrazený server s možností jeho správy přes VPN pomocí autentizace - nastavených uživatelských účtů v celkovém počtu 10. Pronajímatel vytvoří a nakonfiguruje jak přístup skrz VPN tak vytvoří 10 uživatelských účtů pro přístup skrz VPN a pro přístup na server. Z těchto 10 uživatelských účtů budou 3 účty s právy správce serveru (správce serveru UHK). Administruje pronajímatel. |  |
| Monitorování služeb | 24/7 v rámci dohledového centra pronajímatele. Provádí a administruje pronajímatel. |  |
| Bezpečnost a ochrana | Ochrana proti DoS útokům. Bezpečné geografické umístění. Bezpečné umístění v rámci páteřní sítě. Hardwarový a softwarový firewall. Server je umístěn minimálně za dvěma aktivními síťovými prvky. Administruje pronajímatel. |  |
| Zálohování | Synchronní zdvojené ukládání veškerých dat pro případ výpadku nějakého z disku (přírůstková záloha). Denní zálohování celého obsahu serveru do geograficky oddělené lokality. Administruje pronajímatel. |  |
| Support a krizové situace | Support minimálně 100 hodin v prvním roce, v následujících letech minimálně 80 hodin ročně, budget je stanoven vždy na 1 rok, za celé období pronájmu se jedná o 340 hodin. Do supportu není zahrnuto monitorování služeb 24/7, pravidelné zálohování a případné havárie v okamžiku výpadku serveru či konektivity, krizové situace bude pronajímatel řešit do 12 hodin od nastalé události. Součástí supportu je i přímý kontakt na technika. |  |
| Administrace na straně UHK | Softwarové vybavení si bude moci sám instalovat i správce serveru UHK s tím, že bude-li to nutné, bude mu poskytnuta součinnost ze strany pronajímatele serveru. Správce serveru UHK bude být plná administrátorská práva. |  |

# Pronajímatel dále uvede odpovědi na tyto otázky zadavatele:

- Jakým způsobem je řešen firewall?

- Kde se nachází lokalita datového centra pronajímatele, ve kterém bude server umístěn?

- Kde se nachází lokalita pro zálohy serveru?

- Jakým způsobem bude realizován vzdálený přístup k administraci serveru?

- Jaké jsou parametry garance dostupnosti služeb?

- Pronajímatel uvede nabízený postup a podmínky pro instalaci vlastního SW na straně UHK a i na straně pronajímatele?

Pronajímatel doplní/vepíše splnění každého jednotlivého požadavku formou přesných technických parametrů, které nabízí.